СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЁХФАЗНЫЙ

# NP541.58T-4P5RMnI

### ПАСПОРТ
ADDM.411152.175 ПС

Адрес предприятия-изготовителя:

143980, Россия, Московская область,

г. Железнодорожный,

ул. Маяковского, д. 16

ООО “Матрица”

Телефон:	(495) 225-80-92

Факс:	(495) 522-89-45

E-mail:	mail@matritca.ru

http://www.matritca.ru

# Свидетельство о приёмке

Счётчик электрической энергии трёхфазный:

NP541.58T-4P5RMnI	ADDM.411152.175

заводской номер №:___________________________________

соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления ____________________________________

_____________ _________________________/ ____________________/

(Оттиск клейма, личная подпись, расшифровка подписи должностного лица завода, ответственного за приемку)

_____________ ________________________/ _____________________/

(Оттиск клейма, личная подпись, расшифровка подписи должностного лица - госповерителя)

# Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие счётчика требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений, не меняющих функциональность счётчика. Счётчики могут эксплуатироваться как в составе системы, так и автономно. В автономном режиме счётчик не выполняет некоторые функции.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента первичной поверки.

В течение указанных сроков предприятие-изготовитель проводит гарантийный ремонт счётчика или его замену.

Гарантийный срок эксплуатации счётчика продлевается на время, исчисляемое с момента подачи заявки потребителем до устранения дефекта предприятием-изготовителем.

Потребитель имеет право на рекламацию.

Счётчик снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

отсутствия целостности пломб предприятия-изготовителя или ремонтной организации;

- наличия следов механического повреждения;

- нарушения условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения.

Ремонт и выполнение работ по указаниям

| Принято в ремонт | Вид работ | Приёмка ОТК | Сведения о поверке | Ремонт завершён |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Назначение

Счётчик электрической энергии трёхфазный NP541.58T-4P5RMnI трансформаторного включения (далее – счётчик) предназначен для измерения потребляемой электрической энергии (активной и реактивной), оценки текущей активной мощности в трехфазных сетях переменного тока

3(57,7/100 В и может использоваться в системе АСКУЭ.

# Комплектность

| Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- |
| Счётчик электрической энергии трехфазный NP541.58T-4P5RMnI | 1шт. |
| Паспорт (ADDM.411152.175 ПС) | 1 шт. |
| Комплект крепежных изделий | 1 шт. |
| Методика поверки (ADDM.411152.156 МП)* | 1 экз. |
| Потребительская тара | 1 шт. |
| Примечания: Допускается групповая отгрузка с использованием многоместной транспортной тары. * Методика поверки высылается по требованию организаций, производящих регулировку и поверку счётчиков. |

# Условия хранения и транспортирования

Счётчики транспортируются в упаковке всеми видами транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков. При транспортировании самолетом счётчики должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

Транспортирование и хранение производится при температуре от минус 40 °С до плюс 70 °С.

После транспортирования при отрицательных температурах перед распаковкой необходимо выдержать счётчик в упаковке в нормальных условиях в течение 1 часа. При крайних значениях диапазона температур хранение и транспортирование счётчика следует осуществлять в течение не более 6 часов.

В помещениях для хранения изделий содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1.

# Сведения об утилизации

Счётчик не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и после окончания срока службы (эксплуатации) подлежит утилизации в обслуживающей	 организации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

# Технические характеристики

Счётчик удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62053-11:2005) ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2005), ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-23:2005).

| Номинальное напряжение | 3(57,7/100 В |
| --- | --- |
| Частота сети* | 50 (60) Гц ± 1 Гц |
| Номинальный ток | 5 А |
| Максимальный ток: | 6 А |
| Класс точности по активной энергии по реактивной энергии | 0,5S 2 |
| Коммуникационный интерфейс | PL (Силовая линия) |
| Доп. коммуникационный интерфейс ** | оптопорт |
| Чувствительность | 0,005 А |
| Мощность, потребляемая цепями напряжения активная, не более полная, не более | 0,6 Вт (50 Гц), 0,8 Вт (60 Гц) 6,5 В∙А(50 Гц), 8,0 В∙А (60 Гц) |
| Мощность, потребляемая цепями тока | 0,05 В∙А |
| Масса, не более | 1,5 кг |
| Габаритные размеры, (мм). | 278(290, 301)x184x79 |
| Средний срок службы, не менее | 20 лет |
| Средняя наработка до отказа счётчика, при вероятности отказа 0,8, не менее | 96 000 часов |
| Индикация показаний дисплея | от -20 °С до +70 °С |
| Датчики тока | трансформаторы тока |
| Датчики напряжения | резистивные делители |
| Стандартный уход часов в сутки при 25 °с | ± 0,5 с |
| Степень защиты оболочкой | IP 51 |
| Параметры реле дополнительное | 250 В/5 A |
| Межповерочный интервал | 10 лет |

Примечания:

- * Конкретные значения частоты сети обозначены на лицевой панели счётчика.

- ** Оптопорт используется при поверке и может быть программно сконфигурирован как импульсный выход со следующими функциями:

- вывод активной энергии – 50 000 имп/кВт∙ч;

- вывод реактивной энергии – 50 000 имп/квар∙ч

- вывод импульсов для контроля часов счётчика.

Параметры сигналов по электромагнитной совместимости соответствуют EN 50065-1.

Метрологические параметры счётчика соответствуют требованиям ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62053-11:2005) ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2005), ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-23:2005).

# Условия эксплуатации

Счётчик предназначен для непрерывной круглосуточной работы в закрытых помещениях. В рабочих условиях применения счётчик устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс

70 °С и относительной влажности до 90 % при температуре 25 °С.

В случае наружного применения, счётчик должен обязательно устанавливаться внутри герметичного защитного бокса, предохраняющего его от прямого воздействия атмосферных явлений.

# Заметки по эксплуатации

Перечень особых мер безопасности при работе

По способу защиты от поражения электрическим током счётчик соответствует классу II согласно ГОСТ 12.2.007.0 (IEC 61010-1).

Счётчик выдерживает воздействие импульсного напряжения, приложенного между каждой цепью напряжения  и “землей” с пиковым значением 6,8 кВ.

Изоляция между вместе соединенными цепями тока и напряжения счётчика и “землей” выдерживает воздействие импульсного напряжения с пиковым значением 6,8 кВ.

Изоляция между вместе соединенными цепями тока и  напряжения счётчика и “землей” выдерживает в течение 1 мин. воздействие напряжения переменного тока 4 кВ, частотой 50-60 Гц.

Сопротивление изоляции между соединенными вместе цепями напряжения и тока счётчика и “землей” в нормальных условиях составляет не менее 20 MОм.

Конструкция счётчика обеспечивает безопасность от распространения огня в соответствии с  ГОСТ 27483-87 (IEC 695-2-1/X:1994).

Перечень особых условий эксплуатации

Монтаж, демонтаж, ремонт, поверка и пломбирование должны осуществляться только организациями и лицами, имеющими на это полномочия.

К работе со счётчиком должны допускаться лица с квалификационной группой по технике безопасности не ниже третьей.

Подключение счётчика должно осуществляться в соответствии со схемой подключения, приведенной на лицевой панели счётчика.

Перед установкой счётчика произвести внешний осмотр счётчика, убедиться в отсутствии механических повреждений и проверить наличие пломб предприятия-изготовителя и государственной метрологической службы.

По окончании монтажа счётчик пломбируется представителями энергоснабжающей организации.

Ремонт счётчика, связанный со вскрытием (снятие пломб), должен производиться специализированной службой с обязательной последующей метрологической поверкой.

Перечень условий поверки

Счётчик подлежит поверке, которая проводится органами государственной метрологической службы в соответствии с методикой поверки.

Первичная поверка счётчика производится предприятием-изготовителем при выпуске с производства и после ремонта.

Периодическая поверка счётчика производится в объеме, изложенном в методике поверки.

При положительных результатах поверки счётчик пломбируется представителем государственной метрологической службы.

При отрицательных результатах поверки производится ремонт специализированной службой с последующей поверкой.

Движение изделия в эксплуатации

| Дата установки | Где установлено | Дата демонтажа | Причина демонтажа |
| --- | --- | --- | --- |

- Сервисные центры

- ООО «Матрица», 143989, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 16, тел.: (495) 225-80-92;

- ООО «ЭнергоРесурсАудит», 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д. 26А литер Б, (4242) 63-96-00.

# Информация, выводимая на дисплей

Расшифровка информационных знаков дисплея,
используемых в данном исполнении счётчика

| Верхняя строка знаков и сочетаний |
| --- |
| U 1 | Длительность отсутствия напряжения в сети в Min |
| U 2 | Длительность некачественного напряжения в Min |
| S 1 | Текущее сальдо в Un |
| S 2 | Разница текущего сальдо и лимита отключения в Un |
| S А | Потребление активной энергии за период1 в kWh |
| S P A | Макс. активная мощность за период анализа2 в kW |
| S P R 1 | Макс. реакт. индуктивная мощность за период анализа2 в kvar |
| S P R 2 | Макс. реакт. емкостная мощность за период анализа2 в kvar |
| P A | Активная мощность по всем фазам в kW |
| P R | Мощность реактивная индуктивная в kvar (полож.) |
| P R | Мощность реактивная емкостная в kvar (отрицат.) |
| R 1 | Энергия реактивная индуктивная в kvarh |
| R 2 | Энергия реактивная емкостная kvarh |
| R A | cos( (коэффициент мощности) |
| A | Суммарная активная энергия в kWh |
| A 1 | Энергия активная по тарифу 1 (L) в kWh |
| A 2 | Энергия активная по тарифу 2 (M) в kWh |
| A 3 | Энергия активная по тарифу 3 (H) в kWh |
| A 4 | Энергия активная по тарифу 4 (P) в kWh |
| A1, A2, A3, A4 | Указатель текущего тарифа (виден лишь один из знаков) |

1 – период: сутки, неделя, месяц;

2 – период анализа (представляет собой совокупность интервалов усреднения): сутки; неделя; месяц. Интервал усреднения, мин: 1-63

| Нижняя строка знаков и сочетаний |
| --- |
| U | Некачественное напряжение |
| S | Предупреждение по сальдо |
| S A4 | Включение тарифа А4 по сальдо |
| P | Предупреждение по мощности |
| P A4 | Включение тарифа А4 по мощности |
| ! | Предупреждение из Центра |
| ! A4 | Включение тарифа А4 из Центра |
|  | Предупреждение по току (перегрузка) |
| ( | Предупреждение по cos( |
| ( А4 | Включение тарифа А4 по cos( |
|  | Нет синхронизации времени. Ошибка синхронизации времени |
|  | Неправильное подключение счётчика |
|  | Наличие фаз: 1,2,3 соответственно. Отсутствие знака означает отсутствие напряжения фазы |

Сочетания знаков нижней строки выводятся на дисплей в соответствии с правилом: флаги  более высокого приоритета отменяют флаги низкого приоритета.

Сочетания знаков по приоритетам

| Приоритет | Комментарий |
| --- | --- |
| Низкий Предупреждение | Средний включение А4 |  |
| U |  | По некачественному напряжению |
| E | - | По дифф. току |
| S | S A4 | По сальдо |
| P | P A4 | По мощности |
| ! | ! A4 | Из Центра |